## Slide 1: Методология по оценке переноса СОЗ в воздух, сточные воды и почву (на основе Руководства ЮНЕП)
Мустафина В.В.,
Центр «Содействие устойчивому развитию»
Семинар
«Эмиссии загрязняющих веществ и ртути в окружающую среду: методы определения, инвентаризация и включение в регистр выбросов и переноса загрязнителей Республики Казахстан»
11 апреля 2018 г., Астана

## Slide 2: Методическое руководство ЮНЕП по инвентаризации НО СОЗ
В 2003 году был издан первый выпуск Методического руководства ЮНЕП по выявлению и количественной оценке выбросов диоксинов и фуранов в соответствии со статьей 5 Стокгольмской конвенции о СОЗ.
В 2013 году была издана обновленная версия Методического руководства ЮНЕП по выявлению и количественной оценке выбросов диоксинов, фуранов и других непреднамеренно образующихся (НО) СОЗ.

## Slide 3: Непреднамеренно образующиеся СОЗ
Согласно Стокгольмской конвенции и Руководству ЮНЕП по СОЗ к непреднамеренно образующимся (НО) СОЗ относятся:
Полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД)
Полихлорированные дибензофураны (ПХДФ)
Гексахлорбензол (ГХБ)
Пентахлорбензол (ПХБ)
Полихлорированные дифенилы (ПХД)
Гексахлорбутадиен
Полихлорированные нафталины

## Slide 4: Образование ПХДД/ПХДФ
ПХДД/ПХДФ образуются при многих производственных процессах и видах деятельности.
Непреднамеренное образование и выброс ПХДД/ПХДФ происходят при осуществлении термических процессов в присутствии органического вещества и хлора в результате неполного сгорания или прохождения химических реакций.
ПХДД/ПХДФ они могут попадать в процессы с загрязненным сырьем и ПХДД/ПХДФ можно встретить даже там, где ПХДД/ПХДФ в конкретном процессе не образуются.
Пути образования ПХДД/ПХДФ можно подразделить на две большие категории: (а) образование при термических процессах и (б) образование в процессах мокрой химии.

## Slide 5: Прямые выбросы ПХДД/ПХДФ

## Slide 6: Поступление в воздух
Поступление ПХДД/ПХДФ в атмосферу происходит как из стационарных, так и из рассеянных источников.
Поступающие из какого-либо из этих двух категорий источников ПХДД/ПХДФ могут переносится на большие расстояния, так что ПХДД/ПХДФ можно обнаружить в воздухе в местах, удаленных от источника выброса.
Примеры:
Процессы сжигания;
Обработка металла, например, агломерация, плавление;
Сушка и обжиг, коптильни и др.;
Прочие промышленные термические процессы, например, пиролиз, рециркуляция шлака, крекинг и др.

## Slide 7: Поступление в воду
Поступление ПХДД/ПХДФ в воду может происходить при сбросе сточных вод, стоке с загрязненных участков, выщелачивании со свалок, захоронении отходов, использовании диоксин-содержащих химических веществ (например, при применении пестицидов) и др.
Примеры:
Сброс сточных вод предприятий химической и целлюлозно-бумажной промышленности;
Сброс сточных вод предприятий, применяющих загрязненные диоксинами защитные пропитки, покрытия или красители для текстиля, кожи, древесины и др.;
Сброс сточных вод в результате деятельности в быту (стиральные машины, посудомоечные машины и др.), когда ПХДД/ПХДФ присутствуют в одежде и другом текстиле и/или моющих средствах.

## Slide 8: Поступление в почву
Источники поступления в почву: складирование на почве загрязненного ПХДД/ПХДФ продукта, внесение в почву остатков, образованных в результате производственного процесса. Во всех случаях почва служит для ПХДД/ПХДФ «сточным колодцем», откуда они через растения и/или животных могут попасть в пищевую цепь.
Примеры:
Продукт, загрязненный ПХДД/ПХДФ, например, пестициды, пропиточные составы для древесины;
Применение канализационного ила на с/х землях или компоста в садах;
Складированием на земле отходов, содержащих ПХДД/ПХДФ: зола, полученная при сжигании, например, открытом сжигании на земле.

## Slide 9: Поступление в продукцию и отходы
Также ПХДД/ПХДФ могут переходить в продукцию и отходы (в большинстве своем твердые).
Примеры:
Отходы (бытовые, промышленные, опасные, медицинские);
Отходы, образующиеся при термических процессах (летучий зольный остаток очистки дымовых газов, зола, сажа и др.);
Отходы сточных вод (ил и остатки химических производств, канализационный ил, образованный в результате очистки сточных вод, отходы пестицидов, отработанное трансформаторное масло и др.).
Производство и использование хлорированных органических химических веществ и применение элементарного хлора.

## Slide 10: Этап 1. Выбор основной категории источников
Первым этапом в разработке реестра источников ПХДД/ПХДФ является выявление основных категорий источников и основных путей выбросов для каждой категории.
Основные категории источников ПХДД/ПХДФ достаточно широки для того, чтобы охватить отрасли и виды деятельности, которые, могут привести к выбросам НО СОЗ. Поэтому выделяются подкатегории.
Десять основных категорий источников выделены таким образом, чтобы каждая из них имела сходные характеристики и легко поддавалась обработке.

## Slide 11: Этап 1. Матрица оценки: основные категории источников
№ | Основные категории источников | Воздух | Вода | Почва | Продукция | Отходы
1 | Высокотемпературное сжигание отходов | Х |  |  |  | Х
2 | Производство черных и цветных металлов | Х |  |  |  | Х
3 | Производство электроэнергии и тепловой энергии | Х |  | Х |  | Х
4 | Производство продукции из минерального сырья | Х |  |  |  | Х
5 | Транспорт | Х |  |  |  | 
6 | Неконтролируемые процессы сжигания | Х | Х | Х |  | Х
7 | Производство и применение химических веществ и потребительских товаров | Х | Х |  | Х | Х
8 | Разное | Х | Х | Х | Х | Х
9 | Удаление | Х | Х | Х |  | Х
10 | Выявление потенциальных "горячих точек" | Вероятно, проводится только регистрация с последующей оценкой с учетом специфики конкретного места |  |  |  | 

## Slide 12: Этап 2. Определение подкатегорий
№ | Подкатегории основной категории | Воздух | Вода | Почва | Продукция | Отходы
2 | Производство черных и цветных металлов | Х |  |  |  | Х
А | Агломерация железной руды | Х |  |  |  | Х
B | Производство кокса | Х | Х | Х | Х | Х
C | Производство чугуна и стали, литейное производство | Х |  |  |  | Х
D | Производство меди | Х |  |  |  | Х
E | Производство алюминия | Х |  |  |  | Х
F | Производство свинца | Х |  |  |  | Х
G | Производство цинка | Х |  |  |  | Х
H | Производство латуни и бронзы | Х |  |  |  | Х
I | Производство магния | Х | Х |  |  | Х
J | Термическое производство во цветных металлов (например, Ni) | Х | Х |  |  | Х
K | Измельчители | Х |  |  |  | Х
L | Термическая регенерация металлов из проводов и рециклинг электронных отходов | Х | Х | Х |  | Х

## Slide 13: Этап 3. Сбор информации
Объем производства (например, тонны сожженных отходов, тонны произведенной меди), а также информация о процессе.
В пределах одной подкатегории, при производстве одного и того же продукта, эмиссии ПХДД/ПХДФ могут значительно колебаться в зависимости от технологии, характера процесса и др., а во многих случаях возможна лишь приблизительная оценка (с учетом разного фактора эмиссии).
Сжигание медицинских отходов
1. Низкотехнологичное сжигание, без системы контроля загрязнения воздуха
2. Контролируемое сжигание, минимальная система контроля загрязнения воздуха
3. Контролируемое сжигание, хорошая система контроля загрязнения воздуха
4. Высокотехнологичное сжигание, сложная система контроля загрязнения воздуха

## Slide 14: Этап 4. Расчет выбросов НО СОЗ
Основной целью расчета является оценка среднегодовых эмиссий в каждую переносящую среду (воздух, воду и почву, продукцию и отходы) для каждого выявленного процесса.
Интенсивность источника (выбросы ПХДД/ПХДФ в год) =
Фактор эмиссии * Производительность
Где,
Интенсивность источника – выбросы НО СОЗ в год (в мкг ТЭ/год)
Фактор эмиссии = выбросы ПХДД/ПХДФ (мкг ТЭ) * единица перерабатываемого сырья или произведенного продукта (например, тонн или литров);
Производительность = количество перерабатываемого сырья или произведенного продукта (тонны или литры в год) для каждой среды (воздух, вода, почва, продукция, отходы).
Сумма всех этих подсчетов дает общий выброс для данного источника (= интенсивность источника) за год.

## Slide 15: Этап 4. Расчет выбросов НО СОЗ (2)
На практике это означает, что по каждому источнику должно быть проведено пять расчетов:
Суммарная интенсивность источника =
 Фактор эмиссии воздух х Производительность
+  Фактор эмиссии вода х Производительность
+  Фактор эмиссии почва х Производительность
+  Фактор эмиссии продукция х Производительность
+  Фактор эмиссии отходы х Производительность
Величина выброса выражается в граммах ТЭ ПХДД и ПХДФ за год.
ТЭ (токсический эквивалент) – единица измерения токсичности диоксинов и фуранов, в пересчете на наиболее токсичный диоксин - 2,3,7,8-ТХДД, также известный как «диоксин I».

## Slide 16: Факторы эмиссий
В пределах подкатегории для каждого процесса проводится расчет выбросов путем умножения производительности на установочный фактор эмиссии, представленный в Руководстве ЮНЕП для каждой из сред (воздух, вода, почвы, продукция, отходы).
Установочные факторы эмиссии представляют средние эмиссии ПХДД/ПХДФ для каждого класса в пределах каждой подкатегории.

## Slide 17: Пример расчета выбросов НО СОЗ
Категория: производство черных и цветных металлов
Подкатегория: агломерация железной руды
Факторы эмиссии по агломерации железной руды
Классификация | Факторы эмиссии - мкг ТЭ/т произведенного агломерата |  |  |  | 
 | Воздух | Вода | Почва | Продукция | Отходы
1. Высокая степень использования отходов, включая материалы, загрязненные маслами | 20 | НО | НО | НТ | 0,003
2. Небольшое использование отходов, хороший контроль на предприятии | 5 | НО | НО | НТ | 0,003
3. Высокотехнологичное снижение эмиссий | 0,3 | НО | НО | НТ | 0,003
НО – не определено
НТ – не требуется оценка
Выбор: 2. Небольшое использование отходов, хороший контроль на предприятии
Производительность = (к примеру) 10 000 тонн в год.
Таким образом,
Суммарная интенсивность источника = 5* 10 000 + 0,003 *10 000 = = 50 030 мкг ТЭ/год