## Slide 1
Методология ЕМЕП по оценке выбросов тяжелых металлов в окружающую среду
Семинар
«Эмиссии загрязняющих веществ и ртути в окружающую среду: методы определения, инвентаризация и включение в регистр выбросов и переноса загрязнителей Республики Казахстан»
11 апреля 2018 г., Астана

## Slide 2: ЕМЕП
ЕМЕП (EMEP) - Международная совместная программа мониторинга и оценки дальних переносов атмосферных загрязняющих веществ в Европе (European Monitoring and Evaluation Programme)
Программа ЕМЕП (Совместная программа наблюдений и оценки переноса на большие расстояния загрязняющих воздух веществ в Европе) создана в 1977 году в рамках Европейской экономической комиссии ООН
В деятельности ЕМЕП принимают участие более 40 стран, подписавших и ратифицировавших набор протоколов по осуществлению ЕМЕП и по сокращению выбросов основных антропогенных загрязняющих веществ в Европе
Программа регулярного мониторинга ЕМЕП включает измерения содержания загрязняющих веществ, входящих в согласованный странами список, в атмосферном воздухе и осадках

## Slide 3: Участие Казахстана в Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (КТЗВБР) ЕЭК ООН
Казахстан присоединился к КТЗБР в 2001 г., но все еще не ратифицировал ни одного протокола к ней
КТЗВБР включает 8 протоколов, которые содержат требования по сокращению выбросов ЗВ:
1. Протокол о долгосрочном финансировании совместной программы мониторинга и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), принятый в Женеве в 1984 г.
2. Протокол по сокращению выбросов серы или их трансграничных потоков (Хельсинки,1985 г.)
3. Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков (София, 1988 г.)
4. Протокол по летучим органическим соединениям (ЛОС) (Женева, 1991г.)
5. Протокол по сере (второй протокол по сере), (Осло, 1994 г.)
6. Протокол по тяжелым металлам (Орхус, Дания, 1988 г.)
7. Протокол по стойким органическим загрязнителям (СОЗ)(Орхус, Дания, 1998 г.)
8. Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном, 1999 год, Гетеборг, Швеция.
Notes: Основное требование Протокола по РВПЗ состоит в том, что страны должны создать общенациональные системы для сбора обязательной отчетности о загрязнениях. Требования такой системы должны включать ежегодную отчетность для крупных промышленных предприятий.
Если промышленное предприятие подпадает под действие Протокола, то оно должно предоставлять ежегодную отчетность по выбросам до 86 внесенных в список веществ в воздух, почву и воду и о переносе на объекты для захоронения или утилизации.
Большинство из этих контролируемых веществ относятся к идентифицируемым приоритетным загрязнителям (например, парниковые газы, газы, вызывающие кислотные дожди, вещества, разрушающие озоновый слой, тяжелые металлы и пестициды).

## Slide 4: Протокол по тяжелым металлам
Руководящий документ по наилучшим имеющимся методам ограничения выбросов тяжелых металлов и их соединений
Рассматривает варианты ограничения выбросов таких тяжелых металлов как кадмий, свинец и ртуть
Цель Протокола - обеспечение рекомендаций в определении наилучших имеющихся методов для стационарных источников, позволяющих Сторонам Конвенции сократить выбросы и выполнить свои обязательства по Протоколу по ТМ
Определяет конкретные меры, которые должны быть приняты Сторонами Конвенции по сокращению выбросов тяжелых металлов в атмосферу и уменьшению их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека
Протокол рекомендует использовать методики ЕМЕП для оценки выбросов и переноса тяжелых металлов
Notes: Основное требование Протокола по РВПЗ состоит в том, что страны должны создать общенациональные системы для сбора обязательной отчетности о загрязнениях. Требования такой системы должны включать ежегодную отчетность для крупных промышленных предприятий.
Если промышленное предприятие подпадает под действие Протокола, то оно должно предоставлять ежегодную отчетность по выбросам до 86 внесенных в список веществ в воздух, почву и воду и о переносе на объекты для захоронения или утилизации.
Большинство из этих контролируемых веществ относятся к идентифицируемым приоритетным загрязнителям (например, парниковые газы, газы, вызывающие кислотные дожди, вещества, разрушающие озоновый слой, тяжелые металлы и пестициды).

## Slide 5: Руководство EMЕП/ЕАОС (Европейское агентство по окружающей среде)
Руководство по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ «Общие руководящие указания по подготовке национальных инвентаризаций выбросов» 2013 года содержит правила оценки выбросов ЗВ, включает несколько разделов по видам деятельности, в которых даются рекомендации по инвентаризации различных загрязнителей, в том числе тяжелых металлов
В Руководстве приводится описание многоуровневой методологии для оценки выбросов:
Простые (Уровень 1) методы приводятся для всех источников и веществ, в отношении которых страны, ратифицировавшие протоколы Конвенции, обязаны предоставлять отчетность.

## Slide 6: Руководство EMЕП/ЕАОС (2)
В отношении ключевых категорий источников приводятся более сложные методы - Уровни 2 и 3
Методы Уровня 1 основываются на простой линейной взаимосвязи между данными по осуществляемой деятельности и коэффициентами выбросов. Источником данных по осуществляемой деятельности является доступная статистическая информация
Методы уровня 2 и 3 предполагают использование более точных коэффициентов, рассчитанных для конкретных стран с учетом различных условий
Поскольку такие коэффициенты для Казахстана не разработаны, предлагается использовать простые коэффициенты Уровня 1.

## Slide 7: Методология
Расчеты выбросов основаны на оценке произведённого продукта или потреблённого сырья, а также на удельных коэффициентах выбросов, принятых по умолчанию для Уровня 1 из Руководства по инвентаризации выбросов ЕМЕП, согласно формуле:
Где: Е – выбросы загрязняющих веществ, тыс.т
А – объем произведенной продукции в год, тыс.т
EF – коэффициент выбросов соответствующего загрязняющего вещества

## Slide 8: Оценка выбросов тяжелых металлов в нефтеперерабатывающей отрасли
Выбросы тяжелых металлов в нефтеперерабатывающей отрасли рассматриваются Руководством в рамках следующих видов деятельности:
неорганизованные выбросы: переработка и хранение нефти
вентилирование и факельное сжигание
Подход Уровня 1 для нефтеперерабатывающей промышленности предполагает использование общего уравнения:
E загрязнитель = AR производство х EF загрязнитель, где:
E загрязнитель - выбросы указанного загрязняющего вещества
AR производство - показатели деятельности при производстве
EF загрязнитель - коэффициент выброса для данного загрязняющего вещества

## Slide 9: Оценка выбросов ТМ в нефтеперерабатывающей отрасли
Таблица 1 - Коэффициенты выбросов для переработки и хранения нефти
Загрязнитель | Значение | Единицы | 95% доверит.интервал | 
 |  |  | нижний | верхний
Свинец | 0.0051 | г/Мг сырой нефти | 0.002 | 0,015
Кадмий | 0.0051 | г/Мг сырой нефти | 0.002 | 0,015
Ртуть | 0.0051 | г/Мг сырой нефти | 0.002 | 0,015
Таблица 2- Коэффициенты выбросов для вентилирования и факельного сжигания при добыче нефти и газа
Загрязнитель | Значение | Единицы | 95% доверит.интервал | 
 |  |  | нижний | верхний
Свинец | 4,9 | г/Мг сырой нефти | 0,49 | 49
Кадмий | 20 | г/Мг сырой нефти | 2 | 200
Ртуть | 4,7 | г/Мг сырой нефти | 0,47 | 47

## Slide 10: Оценка выбросов тяжелых металлов в энергетической отрасли промышленности
В подходе Уровня 1 для определения выбросов тяжелых металлов от сжигания используется общее уравнение:
E загрязнитель = AR потребление топлива х EF загрязнитель, где
E загрязнитель - ежегодные выбросы загрязняющего вещества
EF загрязнитель - коэффициент выбросов этого вещества
AR потребление топлива - деятельность, характеризуемая потреблением топлива
Коэффициенты выбросов группируются по основным типам топлив: каменный уголь, бурый уголь, газообразные виды топлива, тяжелое дизельное топливо, светлые нефтепродукты, биомасса (6 таблиц)
Коэффициенты выбросов были получены из доступных источников с учетом результатов их оценок.

## Slide 11: Оценка выбросов тяжелых металлов в металлургической отрасли промышленности
Выбросы тяжелых металлов рассматриваются в руководстве для производства железа и стали, свинца, цинка и меди
Подход по Уровню 1 для выбросов по этой категории источников применяет общее уравнение:
E загрязнитель = AR производство х EF загрязнитель, где
E загрязнитель - выброс определенного загрязняющего вещества
AR производство - скорость производства железа и стали …
EF загрязнитель - коэффициент выброса для данного загрязняющего вещества
Коэффициенты выбросов для производства железа и стали, свинца, вторичного свинца, цинка, вторичного цинка, меди (6 таблиц)

## Slide 12
Руководство ЕМЕП не рассматривает выбросы тяжелых металлов в гонодобывающей и химической отраслях
Руководство предполагает оценку эмиссий загрязняющих веществ на национальном уровне, использую официальные статистические данные. Однако, применив данные конкретного промышленного предприятия, можно провести оценку выбросов для предприятия
Стандартные коэффициенты выбросов Уровня 1 выбираются таким образом, чтобы они были репрезентативными с точки зрения "типичных" или "усредненных" условий осуществления производственных процессов - они не должны зависеть от какой-либо технологии
Полную версию Руководства можно скачать по ссылке https://www.eea.europa.eu/ru/publications/rukovodstvo-emep-eaos-po-inventarizacii/skachat-polnyi-putevoditel.
Notes: Основное требование Протокола по РВПЗ состоит в том, что страны должны создать общенациональные системы для сбора обязательной отчетности о загрязнениях. Требования такой системы должны включать ежегодную отчетность для крупных промышленных предприятий.
Если промышленное предприятие подпадает под действие Протокола, то оно должно предоставлять ежегодную отчетность по выбросам до 86 внесенных в список веществ в воздух, почву и воду и о переносе на объекты для захоронения или утилизации.
Большинство из этих контролируемых веществ относятся к идентифицируемым приоритетным загрязнителям (например, парниковые газы, газы, вызывающие кислотные дожди, вещества, разрушающие озоновый слой, тяжелые металлы и пестициды).

## Slide 13
Центр
«Содействие устойчивому развитию»
Алматы, Казахстан,
пр. Сейфуллина, 597, офис 416
Тел./факс (727) 255 87 78
E-mail: csd.center@gmail.kz