## Slide 1
Совершенствование методик оценки эмиссий СОЗ и тяжелых металлов для отчетности по РВПЗ
Центр «Содействие устойчивому развитию»
12 марта 2019 г., Астана

## Slide 2: РВПЗ
Эмиссии
воздух
вода
Оценка эмиссий и обработка данных
Пользователи
почва
отходы

## Slide 3: Методы оценки эмиссий
Измерения
с использованием стандартизированных или общепринятых методов (зачастую для преобразования результатов измерений в данные о годовых выбросах необходимы дополнительные расчеты)
Расчеты
с использованием согласованных на национальном или международном уровне методов оценки и коэффициентов выбросов, которые являются репрезентативными для отдельных секторов промышленности
Оценки (нестандартизованные)
опирающиеся на оптимальные предположения или прогнозы экспертов
Видео-ролик ЮНИТАР о методах оценки: https://www.youtube.com/watch?v=JR4pFEDiArg#action=share

## Slide 4: Характеристики методов оценки
Мониторинг - непосредственное измерение эмиссий загрязняющих веществ
+ Точность данных
- Дороговизна
- Невозможность и непрактичность мониторинга
эмиссий каждого загрязнителя
2. Материальный баланс – опирается на Закон сохранения массы, который гласит: Масса веществ, вступающих в реакцию, равна массе веществ, образующихся в результате реакции
+ Гибкость метода
+ Возможность приблизительной оценки эмиссий всех
загрязняющих веществ
- Оценка эмиссий напрямую зависит от точности
вычислений количества веществ на входе/выходе

## Slide 5: Характеристики методов оценки (2)
3. Фактор эмиссии – метод, основанный на простых расчетах: для оценки выбросов загрязнителей необходимо умножить фактор эмиссии на один из показателей производства, к примеру производительность
+ Быстрый и легкий метод
+ Достаточно точный метод
Не для всех процессов и веществ рассчитан фактор эмиссии
4. Экспертные оценки– метод основан на применении в оценке эмиссий опыта оценщика и его знаний особенностей работы предприятия
+ Практичность метода
+ Дешевизна
+ Быстрота
- Потенциальные ошибки
- Противоречивость

## Slide 6: Стойкие органические загрязнители и тяжелые металлы
Стойкие органические загрязнители (СОЗ) – наиболее опасные органические соединения, регулируемые Стокгольмской Конвенцией о стойких органических загрязнителях.
  СОЗ способны накапливаться в атмосферном воздухе, сточных водах и почве, а также могут переноситься на дальние расстояния. В настоящее время в Конвенцию включено 28 СОЗ. Однако список регулярно обновляется и дополняется.
Тяжелые металлы (ТМ) - химические элементы со свойствами металлов (в том числе и полуметаллы) и значительным атомным весом либо плотностью, в том числе обладающие высокой токсичностью.

## Slide 7: Непреднамеренно образующиеся СОЗ (НО СОЗ)
НО СОЗ – это СОЗ, образующиеся при осуществлении термических процессов в присутствии органического вещества и хлора в результате неполного сгорания или прохождения химических реакций и включенные в Приложение С Стокгольмской Конвенции о стойких органических загрязнителях.
К НО СОЗ относятся:
  полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД)
  полихлорированные дибензофураны (ПХДФ)
  гексахлорбензол (ГХБ)
  пентахлорбензол (ПХБ)
  полихлорированные дифенилы (ПХД)
  гексахлорбутадиен
  полихлорированные нафталины

## Slide 8: СОЗ и ТМ в перечне веществ для отчетности по РВПЗ
СОЗ:
  альдрин
  Линдан
  Гексахлорбензол
  ДДТ
  ПХДД+ПХДФ
  Бромированные дифениловые эфиры и др.
ТМ:
  Кадмий
  Ртуть
  Никель
  Медь
  Свинец и др.

## Slide 9: Проект методики расчета выбросов СОЗ промышленными предприятиями
Проект разработан при поддержке Офиса программ ОБСЕ в Астане, Министерства энергетики и РГП «ИАЦ»
Методика разработана с целью оценки суммарных эмиссий НО СОЗ и эмиссий НО СОЗ в конкретные среды (воздух, вода, почва, отходы) в рамках предоставления отчетности по Стокгольмской Конвенции о стойких органических загрязнителях, отчетности для ГРВПЗ и других видов отчетности.
Методика подготовлена на основе Методического руководства по выявлению и количественной оценке выбросов диоксинов и фуранов и других НО СОЗ (версия 2013 года) и основана на выявлении возможных источников эмиссий НО СОЗ и расчете величины эмиссий НО СОЗ с применением коэффициентов факторов эмиссии.

## Slide 10: Этап 1. Выбор основной категории источников
Первым этапом в оценке источников ПХДД/ПХДФ является выявление основных категорий источников и основных путей выбросов для каждой категории.
Основные категории источников ПХДД/ПХДФ достаточно широки для того, чтобы охватить отрасли и виды деятельности, которые, могут привести к выбросам НО СОЗ. Поэтому выделяются подкатегории.
Десять основных категорий источников выделены таким образом, чтобы каждая из них имела сходные характеристики и легко поддавалась обработке.

## Slide 11: Матрица оценки: основные категории источников
№ | Основные категории источников | Воздух | Вода | Почва | Продукция | Отходы
1 | Высокотемпературное сжигание отходов | Х |  |  |  | Х
2 | Производство черных и цветных металлов | Х |  |  |  | Х
3 | Производство электроэнергии и тепловой энергии | Х |  | Х |  | Х
4 | Производство продукции из минерального сырья | Х |  |  |  | Х
5 | Транспорт | Х |  |  |  | 
6 | Неконтролируемые процессы сжигания | Х | Х | Х |  | Х
7 | Производство и применение химических веществ и потребительских товаров | Х | Х |  | Х | Х
8 | Разное | Х | Х | Х | Х | Х
9 | Удаление | Х | Х | Х |  | Х
10 | Выявление потенциальных "горячих точек" | Вероятно, проводится только регистрация с последующей оценкой с учетом специфики конкретного места |  |  |  | 

## Slide 12: Этап 2. Определение подкатегорий
№ | Подкатегории основной категории | Воздух | Вода | Почва | Продукция | Отходы
2 | Производство черных и цветных металлов | Х |  |  |  | Х
А | Агломерация железной руды | Х |  |  |  | Х
B | Производство кокса | Х | Х | Х | Х | Х
C | Производство чугуна и стали, литейное производство | Х |  |  |  | Х
D | Производство меди | Х |  |  |  | Х
E | Производство алюминия | Х |  |  |  | Х
F | Производство свинца | Х |  |  |  | Х
G | Производство цинка | Х |  |  |  | Х
H | Производство латуни и бронзы | Х |  |  |  | Х
I | Производство магния | Х | Х |  |  | Х
J | Термическое производство во цветных металлов (например, Ni) | Х | Х |  |  | Х
K | Измельчители | Х |  |  |  | Х
L | Термическая регенерация металлов из проводов и рециклинг электронных отходов | Х | Х | Х |  | Х

## Slide 13: Этап 3. Сбор информации
Объем производства (например, тонны сожженных отходов, тонны произведенной меди), а также информация о процессе.
В пределах одной подкатегории, при производстве одного и того же продукта, эмиссии ПХДД/ПХДФ могут значительно колебаться в зависимости от технологии, характера процесса и др., а во многих случаях возможна лишь приблизительная оценка (с учетом разного фактора эмиссии).
Сжигание медицинских отходов
1. Низкотехнологичное сжигание, без системы контроля загрязнения воздуха
2. Контролируемое сжигание, минимальная система контроля загрязнения воздуха
3. Контролируемое сжигание, хорошая система контроля загрязнения воздуха
4. Высокотехнологичное сжигание, сложная система контроля загрязнения воздуха

## Slide 14: Этап 4. Расчет выбросов НО СОЗ
Основной целью расчета является оценка среднегодовых эмиссий в каждую переносящую среду (воздух, воду и почву, продукцию и отходы) для каждого выявленного процесса.
Интенсивность источника (выбросы ПХДД/ПХДФ в год) =
Фактор эмиссии * Производительность
Где,
Интенсивность источника – выбросы НО СОЗ в год (в мкг ТЭ/год)
Фактор эмиссии = выбросы ПХДД/ПХДФ (мкг ТЭ) * единица перерабатываемого сырья или произведенного продукта (например, тонн или литров);
Производительность = количество перерабатываемого сырья или произведенного продукта (тонны или литры в год) для каждой среды (воздух, вода, почва, продукция, отходы).
Сумма всех этих подсчетов дает общий выброс для данного источника (= интенсивность источника) за год.

## Slide 15: Этап 4. Расчет выбросов НО СОЗ (2)
На практике это означает, что по каждому источнику должно быть проведено пять расчетов:
Суммарная интенсивность источника =
 Фактор эмиссии воздух х Производительность
+  Фактор эмиссии вода х Производительность
+  Фактор эмиссии почва х Производительность
+  Фактор эмиссии продукция х Производительность
+  Фактор эмиссии отходы х Производительность
Величина выброса выражается в граммах ТЭ ПХДД и ПХДФ за год.
ТЭ (токсический эквивалент) – единица измерения токсичности диоксинов и фуранов, в пересчете на наиболее токсичный диоксин - 2,3,7,8-ТХДД, также известный как «диоксин I».

## Slide 16: Факторы эмиссий
В пределах подкатегории для каждого процесса проводится расчет выбросов путем умножения производительности на установочный фактор эмиссии, (представленный в Руководстве ЮНЕП) для каждой из сред (воздух, вода, почвы, продукция, отходы).
Установочные факторы эмиссии представляют средние эмиссии ПХДД/ПХДФ для каждого класса в пределах каждой подкатегории.

## Slide 17: Пример расчета выбросов НО СОЗ
Категория: производство черных и цветных металлов
Подкатегория: агломерация железной руды
Факторы эмиссии по агломерации железной руды
Классификация | Факторы эмиссии - мкг ТЭ/т произведенного агломерата |  |  |  | 
 | Воздух | Вода | Почва | Продукция | Отходы
1. Высокая степень использования отходов, включая материалы, загрязненные маслами | 20 | НО | НО | НТ | 0,003
2. Небольшое использование отходов, хороший контроль на предприятии | 5 | НО | НО | НТ | 0,003
3. Высокотехнологичное снижение эмиссий | 0,3 | НО | НО | НТ | 0,003
НО – не определено
НТ – не требуется оценка
Выбор: 2. Небольшое использование отходов, хороший контроль на предприятии
Производительность = (к примеру) 10 000 тонн в год.
Таким образом,
Суммарная интенсивность источника = 5* 10 000 + 0,003 *10 000 = = 50 030 мкг ТЭ/год

## Slide 18: Проект методики расчета выбросов тяжелых металлов в атмосферу
Проект методики разработан с целью установления единых подходов к оценке выбросов тяжелых металлов в атмосферу на основе положений Руководства EMEP/EEA по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ (ранее именовавшееся Руководством по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ EMEP/CORINAIR).
Данное руководство рекомендовано к применению в Протоколе о тяжелых металлах к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния ЕЭК ООН, к которой Казахстан присоединился в 2001 году

## Slide 19: Методология
Расчеты выбросов основаны на оценке произведённого продукта или потреблённого сырья, а также на удельных коэффициентах выбросов, принятых по умолчанию для Уровня 1 из Руководства по инвентаризации выбросов ЕМЕП, согласно формуле:
Где: Е – выбросы загрязняющих веществ, тыс.т
А – объем произведенной продукции в год, тыс.т
EF – коэффициент выбросов соответствующего загрязняющего вещества

## Slide 20: Расчет выбросов тяжелых металлов в нефтеперерабатывающей отрасли
Выбросы тяжелых металлов в нефтеперерабатывающей отрасли рассматриваются Руководством в рамках следующих видов деятельности:
неорганизованные выбросы: переработка и хранение нефти
вентилирование и факельное сжигание
Подход Уровня 1 для нефтеперерабатывающей промышленности предполагает использование общего уравнения:
E загрязнитель = AR производство х EF загрязнитель, где:
E загрязнитель - выбросы указанного загрязняющего вещества
AR производство - показатели деятельности при производстве
EF загрязнитель - коэффициент выброса для данного загрязняющего вещества

## Slide 21: Оценка выбросов ТМ в нефтеперерабатывающей отрасли
Таблица 1 - Коэффициенты выбросов для переработки и хранения нефти
Загрязнитель | Значение | Единицы | 95% доверит.интервал | 
 |  |  | нижний | верхний
Свинец | 0.0051 | г/Мг сырой нефти | 0.002 | 0,015
Кадмий | 0.0051 | г/Мг сырой нефти | 0.002 | 0,015
Ртуть | 0.0051 | г/Мг сырой нефти | 0.002 | 0,015
Таблица 2- Коэффициенты выбросов для вентилирования и факельного сжигания при добыче нефти и газа
Загрязнитель | Значение | Единицы | 95% доверит.интервал | 
 |  |  | нижний | верхний
Свинец | 4,9 | г/Мг сырой нефти | 0,49 | 49
Кадмий | 20 | г/Мг сырой нефти | 2 | 200
Ртуть | 4,7 | г/Мг сырой нефти | 0,47 | 47

## Slide 22: Оценка выбросов тяжелых металлов в энергетической отрасли промышленности
Вид деятельности по производству электричества и тепла общего пользования включает в себя выбросы от установок для сжигания.
Выбросы осуществляются в результате управляемого процесса сжигания (выбросы котлов, печей, газовых турбин или стационарных двигателей) и главным образом характеризуются типом используемого топлива.
Классификация топлива по Уровню 1
Тип топлива по Уровню 1 | Связанные с этим типом другие виды топлива
Каменный уголь | Коксующийся уголь, другой битуминозный уголь, полубитуминозный уголь, кокс, «запатентованное» промышленное топливо
Бурый уголь | Лигнит, битумный сланец, «запатентованное» промышленное топливо, торф
Газообразные виды топлива | Природный газ, жидкости из природного газа, сжиженный нефтяной газ, газ нефтепереработки (КВ для газа нефтепереработки доступны в разделе 4.2), заводской газ, коксовый газ, доменный газ
Тяжелое дизельное топливо | Остаточный нефтепродукт, сырье нефтепереработки, нефтяной кокс, водно-битумная эмульсия, битум
Светлые нефтепродукты | Газойл, керосин, нафта, сланцевое масло
Биомасса | Древесина, древесный уголь, отходы овощей (с/х)

## Slide 23: Расчет выбросов тяжелых металлов в энергетической отрасли промышленности
В подходе Уровня 1 для определения выбросов тяжелых металлов от сжигания используется общее уравнение:
E загрязнитель = AR потребление топлива х EF загрязнитель, где
E загрязнитель - ежегодные выбросы загрязняющего вещества
EF загрязнитель - коэффициент выбросов этого вещества
AR потребление топлива - деятельность, характеризуемая потреблением топлива
Информация по потреблению топлива, подходящая для оценки выбросов при использовании упрощенной методики, доступна из статистических ежегодников ООН или национальной статистики.

## Slide 24
Загрязнитель | Значение | Единицы | 95% доверит.интервал | 
 |  |  | нижний | Верхний
при использовании каменного угля |  |  |  | 
Свинец | 7,3 | мг/ГДж | 5.16 | 12
Кадмий | 0,9 | мг/ГДж | 0,627 | 1,46
Ртуть | 1,4 | мг/ГДж | 1,02 | 2,38
при использовании бурого угля |  |  |  | 
Свинец | 15 | мг/ГДж | 10.6 | 24,7
Кадмий | 1,8 | мг/ГДж | 1,29 | 3
Ртуть | 2,9 | мг/ГДж | 2,09 | 4,88
при использовании газообразного топлива |  |  |  | 
Свинец | 0.0015 | мг/ГДж | 0.0005 | 0.0045
Кадмий | 0.00025 | мг/ГДж | 0.00008 | 0.00075
Ртуть | 0,1 | мг/ГДж | 0,01 | 1
Коэффициенты выбросов при использовании различных типов топлива

## Slide 25
Загрязнитель | Значение | Единицы | 95% доверит.интервал | 
 |  |  | нижний | Верхний
при использовании тяжелого дизельного топлива |  |  |  | 
Свинец | 4,56 | мг/ГДж | 2,28 | 9,11
Кадмий | 1,2 | мг/ГДж | 0.6 | 2,4
Ртуть | 0,341 | мг/ГДж | 0,17 | 0,682
при использовании газойля |  |  |  | 
Свинец | 4,07 | мг/ГДж | 0,41 | 40
Кадмий | 1,36 | мг/ГДж | 0,14 | 15
Ртуть | 1,36 | мг/ГДж | 0,14 | 15
при использовании биомассы |  |  |  | 
Свинец | 20,6 | мг/ГДж | 12,4 | 28,9
Кадмий | 1,76 | мг/ГДж | 1,06 | 2,47
Ртуть | 1,51 | мг/ГДж | 0,903 | 2,11
Коэффициенты выбросов при использовании различных типов топлива (2)

## Slide 26: Коэффициенты выбросов при использовании различных типов топлива (3)
Коэффициенты выбросов Уровня 1предполагают использование средней или типичной технологии и мер сокращения выбросов.
Коэффициенты выбросов были получены из доступных источников с учетом результатов их оценок.
При отсутствии подробных данных по сравнительному использованию различных технологий сжигания или сокращения выбросов, которые различны в разных странах, предложенные коэффициенты представляют собой среднее значение для всего диапазона используемых технологий при 95 % доверительном интервале по выбросам в рассматриваемом секторе.

## Slide 27: Оценка выбросов тяжелых металлов в металлургической отрасли промышленности
Выбросы тяжелых металлов рассматриваются в руководстве для производства железа и стали, свинца, цинка и меди
Подход по Уровню 1 для выбросов по этой категории источников применяет общее уравнение:
E загрязнитель = AR производство х EF загрязнитель, где
E загрязнитель - выброс определенного загрязняющего вещества
AR производство - скорость производства железа и стали …
EF загрязнитель - коэффициент выброса для данного загрязняющего вещества
Коэффициенты выбросов для производства железа и стали, свинца, вторичного свинца, цинка, вторичного цинка, меди (6 таблиц)

## Slide 28
Загрязнитель | Значение | Единицы | 95% доверит.интервал | 
 |  |  | нижний | Верхний
для производства железа и стали |  |  |  | 
Свинец | 4,6 | г/мг стали | 0,5 | 46
Кадмий | 0,02 | г/мг стали | 0,003 | 0,1
Ртуть | 0,1 | г/мг стали | 0,02 | 0,5
для производства свинца |  |  |  | 
Свинец | 13 | г/мг свинца | 8,4 | 17
Кадмий | 0,067 | г/мг свинца | 0,05 | 0,1
Ртуть | 1,93 | г/мг свинца | 0,74 | 1,1
для производства вторичного свинца |  |  |  | 
Свинец | 426 | г/мг свинца | 147 | 587
Кадмий | 1,1 | г/мг свинца | 0,5 | 2,9
Ртуть | - | - | - | -
для производства цинка |  |  |  | 
Свинец | 17 | г/мг цинка | 4,9 | 34
Кадмий | 2,4 | г/мг цинка | 0,97 | 3,9
Ртуть | 5,0 | г/мг цинка | 2,0 | 8,1
для производства вторичного цинка |  |  |  | 
Свинец | 5,3 | г/мг цинка | 3,2 | 8,1
Кадмий | 2,8 | г/мг цинка | 1,6 | 4,1
Ртуть | 0,0065 | г/мг цинка | 0,0032 | 0,0097
для производства меди |  |  |  | 
Свинец | 160 | г/мг меди | 100 | 280
Кадмий | 11 | г/мг меди | 9 | 19
Ртуть | 0,023 | г/мг меди | 0,016 | 0,039
Коэффициенты выбросов для производства металлов

## Slide 29: Дальнейшие действия по утверждению методик
Согласование с заинтересованными сторонами (государственные органы, промышленные предприятия, ассоциации, НПО)
Доработка проектов методик
Утверждение приказом министра (после утверждения нового Экологического Кодекса)

## Slide 30
Руководитель: Мустафина Вера Владиленовна veramustafina1@gmail.com
Менеджер по проектам: Душкина Юлия csd.yuliya@gmail.com
Общественный Фонд
«Центр «Содействие устойчивому развитию»
Алматы, пр.Сейфуллина, 597, офис 414
раб.тел.: +7 (727) 255-87-78
моб.тел: +7 771 775 53 73
email: csd.center@yandex.kz
www.facebook.com/csd.center
www.twitter.com/csd
www.instagram.com/csd.center/